## Slide 1
许昌市科学技术馆展品招标技术文件 第2批-第2包
展品清单：
1 F
展区名称 | 序号 | 展项名称 | 体量 | 批次
二层.4.数学 | XC02-4-18 | 梦幻剧场 | 大型 | 第2批
三层.3.珍爱生命 | XC03-4-18 | 人体剧场 | 大型 | 第2批

## Slide 2
展项编号及名称：XC02-4-18梦幻剧场
展项位置图：
展示内容：
梦幻科普剧场是将全息影像表演为主的梦幻剧场和常规科普剧表演及影片播放场地合三为一。日常以播放梦幻剧为主，平时还可进行影片播放。
科学原理：
科普剧表演时电动投影幕布将影像演示区隔开，幕布投影可配合剧场表演，平时还可进行影片播放
展示方式：
多媒体
操作说明：
观看
展项细节：
目标人群：建议10周岁以上
参与人数：10-30人
运营人员：有
效果图
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 数学

## Slide 3
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 数学
展项三视图：
1200
8700
观众席
舞台
后台
2100
3600
11600
4500
3280
500
主视图
俯视图

## Slide 4
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、展项阳角的设计要求倒圆角，其中半径 10mm，弧长 15mm ；
5、内部带电器件全部隐藏，设置有漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子；
6、应考虑人机功能学方面的需求，确保展品人性化的操作；
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品，定期检查接地线；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、本展品需设工作人员，定时表演，指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：50KG/㎡
2、展品壁挂基础需求：无
3、用电需求：有 380V,10.0kw
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：有
6、环境灯光需求：暗
7、其他特殊需求： 封闭室内空间
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 数学

## Slide 5
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：不涉及
2、展品说明牌：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：提供建筑结构墙体（土建已完成），负责剧场墙体外侧（即土建已完成墙体外侧）装饰设计和施工；
5、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 数学
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、台面：详见下述说明
2、台体：详见下述说明
3、骨架：详见下述说明
4、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢踢脚
5、设备：激光投影机，高性能多功能多媒体主机，控制机柜，控制系统，座椅，频闪灯，泡泡机、雪花机，烟雾机， 5.1声道音响系统，超媒体成像装置、投影幕，舞台灯光系统，梦幻剧场软件及定制节目1套（需针对许昌当地特色内容编辑），高清科普影片5部，特效系统，UPS电源、中控系统等。
6、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
7、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
8、其它：除建筑结构和封闭空间外部装饰外，剧场、封闭空间的所有内部设施（包括展项、AV系统、灯光系统、舞台、道具、场景、内部装饰、座椅等）深化设计及制造。

## Slide 6
展项编号及名称： XC03-4-18 人体剧场
展示内容：
人体剧场，以一个九岁小男孩的一天为例,观察他如何饮食、如何跑步、如何运动、如何笑、以及在他睡觉的时候如何处理信息。人类的身体通过数十万年的进化已经达到了一个相对完美的形态，任何身体组织都是在合理有效的运行的。将人体几处关键器官展示给观众，让观众感受人体之奇妙。
科学原理：
综合互动灯光、多媒体内容联动、电子动画、剧场技术、动画以及真实画面阐述身体如何展开工作，剧场节目以幽默、轻松的故事演绎科学内容，使得整个体验有趣、富有娱乐性。
展示方式：
开放式剧场
操作说明：
观看。
展品细节：
目标人群：建议10周岁以上
参与人数：多人人
运营人员：1人
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌科学技术馆
展品位置图：

## Slide 7
10300
3200
850
2680
500
5300
2400
5600
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌科学技术馆

## Slide 8
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、展项阳角的设计要求倒圆角，其中半径 10，弧长 15 ；
5、触摸屏加钢化玻璃罩；
6、内部带电器件全部隐藏，设置有漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
许昌市科学技术馆
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：顶部每个吊挂点承重40KG
2、展品壁挂基础需求：无
3、用电需求：有 220V , 3.0kw
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：有
6、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
7、其他特殊需求：地面膨胀螺栓固定

## Slide 9
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、台面：地台面地胶
2、台体：阻燃胶合板基层喷漆、高清写真喷绘
3、骨架： 30X30X2.5镀锌钢管
4、踢脚：无
5、设备：定制人体模型、定制大脑模型、定制眼球模型、吊挂细胞模型、电脑、 UPS电源、中控系统、空气开关、漏电保护器、音箱、激光投影机（包含定制短焦镜头），播放电视机（65寸），播放控制系统，立体声音箱、功放等
6、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
7、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
8、其他：顶部吊挂模型、地台、木质+玻璃围栏、顶部弧形造型及立体字的设计与制作。
许昌市科学技术馆
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：顶部每个吊挂点承重40KG
2、展品说明牌：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：红色弧形背景墙体部分制作
5、制作地台/护栏：不涉及
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。