## Slide 1
许昌市科学技术馆展品招标技术文件 第2批-第4包
展品清单：
1 F
展区名称 | 序号 | 展项名称 | 体量 | 批次
二层.2.电磁 | XC02-2-15 | 画像机器人(重点展项) | 中型 | 第2批
二层.2.电磁 | XC02-2-16 | 舞剑机器人(重点展项) | 中型 | 第2批

## Slide 2
展项三视图：
8900
7800
950
2250
950
2550
2200
850
2380
3000
主视图
左视图
俯视图
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 电磁

## Slide 3
展项编号及名称：XC02-2-15画像机器人（重点展项）
展项位置图：
效果图
展示内容：
机器人技术展示。画像机器人可以获取观众的面貌特征并为其绘制头像素描，也可以表演绘制风景图画。本展品拥有屏幕画和画纸两种模式可供选择，VIP到来参观时，可采用画纸模式将素描画赠送留念。
科学原理：
本展品采用进口工业机械臂，能够精确定位人脸、提取人脸轮廓并有效的处理阴影，再利用精准的自动控制技术控制机器人动作完成作画。展示SCARA工业机器人灵活、精确、高效的运动特征，以及机器人视觉和轨迹规划技术。
展示方式：
互动体验
操作说明：
1.工作人员检查设备电源，启动机器人；
2.观众在指定位置拍照，或挑选作品；
3.机器人作画；
4.机器人将完成作品递给观众，完成画画。
展项细节：
目标人群：建议10周岁以上
参与人数：多人
运营人员：1人
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 电磁

## Slide 4
展项编号及名称：XC02-2-16舞剑机器人（重点展项）
展项位置图：
效果图
展示内容：
本展项主要由工业机械臂组成，机械臂能够为观众表演精彩的舞剑与精准的剑走陀螺，旨在向观众展示机械臂在生产生活中起到的重要作用。每个机械臂具有多自由度方位的移动，采用领先的智能控制技术，确保机械臂动作协调、灵活、精准、稳定。精心巧妙的动作编程，使表演快慢结合、张弛有度、非常吸引人。
科学原理：
展示机器人技术、计算机技术、信息技术、仿生学等在机器人领域的应用和发展。
展示方式：
多媒体互动+机器人表演
操作说明：
运营人员需按规定时间开启设备，让观众观看机械臂进行舞剑表演和剑走陀螺表演。
展项细节：
目标人群：建议10周岁以上
参与人数：多人
运营人员：1人
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 电磁

## Slide 5
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、展项阳角的设计要求倒圆角，其中半径 10mm，弧长 15mm ；
5、内部带电器件全部隐藏，设置有漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子；
6、 应考虑人机功能学方面的需求，确保展品人性化的操作；
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、展品壁挂基础需求：无
3、用电需求：有 220V , 6.5kw
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：无
6、环境灯光需求：无
7、其他特殊需求：无
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 电磁

## Slide 6
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、台面：12mm厚人造石
2、台体：阻燃胶合板基层喷漆，钢板喷漆，展台及玻璃隔断
3、骨架：30X30X2.0镀锌钢管，40X40X2.5镀锌钢管，不锈钢型材，铝合金型材， 12mm厚钢化玻璃
4、踢脚：0.6mm拉丝不锈钢踢脚
5、设备：定制画像机器人装置，定制6自由度舞剑机器人装置，24寸触摸屏 , 55寸液晶显示器，UPS电源，中控系统，电脑主机，音效系统
6、展品说明牌：烤漆钢板丝网印
7、展品图文板：烤漆钢板+高清写真饰面
8、展品价格含画像和舞剑机器人合用的展台及所有电器设备，不含两侧机械臂和吊顶造型
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：无
2、展品说明牌：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：机械臂造型、吊顶造型
5、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
许昌科学技术馆
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 电磁