## Slide 1
许昌市科学技术馆展品招标技术文件 第2批-第3包
展品清单：
1 F
展区名称 | 序号 | 展项名称 | 体量 | 批次
一层.3.蜡笔森林 | XC01-3-34 | 你是小科学家 | 中型 | 第2批
三层.1.探索宇宙 | XC03-1-22 | 科学实验室 | 大型 | 第2批

## Slide 2
展品编号及名称: XC01-3-34 你是小科学家
展示内容：由工作人员带领小朋友普及科学知识进行科学实验的场所，孩子们科学活动的小天地。激发小朋友对自然科学的好奇心和探究兴趣。在生活中是不可能接触到连接灯泡，他们通过小组合作学习、讨论交流、实验操作，经历使用一根电线、一节电池，让一个灯泡发亮的活动过程。在这一过程中提高了小朋友动手操作的能力，学会更好的将导线连接在灯泡螺旋金属外壳上。再如《水能溶解一些物质》中，将面粉从水中过滤出来的实验。
展示方式：
开放式互动台
展品位置图：
楼层 1F
展厅 儿童天地
展区 蜡笔森林
科学原理：
通过实验培养小朋友们的自主探究的能力
目标人群：3-8岁
参与人数：5-8人
运营人员：2
操作说明：
由工作人员带领小朋友进行科学实验。
效果图
展品细节：
许昌科学技术馆

## Slide 3
展品/展项三视及尺寸图：
备注：
1、不要丈量图纸；
2、所有货品、材料和工艺，必须符合当地的建筑、消防以及安全生产法规和规范； 3、展品单位负责展品深化设计 及制作。
5040
420
2480
80
500
正视图
轴侧图
俯视图
正视图
150

## Slide 4
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先应确保展项的安全性和功能实现性；
2、应保证展项的牢固性、可靠性；
3、应确保展项造型的美观性；
4、展项应当符合少年儿童人体工学的需求，确保展项人性化的操作；
5、展项阳角的设计要求倒圆角，其中半径 10mm，弧长 15mm 。
许昌科学技术馆
楼层 1F
展厅 儿童天地
展区 蜡笔森林
1、保持展品整体整洁；
2、定期对展品进行检查、维护和保养，对故障隐患应及时排除；
3、注意防潮、防尘、防火。
营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求： 无
2、展品壁挂基础需求： 无
3、用电需求：无
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：无
6、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K
7、其他特殊需求：无

## Slide 5
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、台面： 12mm人造石，工程塑料
2、台体：阻燃板基层喷漆，工程塑料，台体下方内部需设置储物柜
3、骨架： 40X40X2.5mm镀锌钢管
4、踢脚：PVC
5、展品说明牌：烤漆钢板丝网印/依后期布展设计要求设计及制作
6、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
7、配套科学小实验活动小道具设置5种（每种含200套）及指导老师10次，每次1小时的现场示范教学。
许昌科学技术馆
楼层 1F
展厅 儿童天地
展区 蜡笔森林
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：无
2、展品说明牌：无
3、展品图文板：无
4、墙面抽象树剪影板造型
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。

## Slide 6
XUCHANG SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM ︱ 许昌科学技术馆

## Slide 7
展项编号及名称：XC03-1-22 科学实验室
效果图
展示内容：
科学实验室面积约80平方米，由工作人员和辅导员组织参观者进行动手实验；主要选取一些适于观众参与，反应效果明显，经典的科学实验。通过动手实验充分调动起观众参与的积极性，进而激发对科学的兴趣。实验室为封闭空间通风管道可保证室内空气流通。
设计目的：
1、培养学生动手实践能力，掌握创新思维和方法的同时，点燃对学习的兴趣。
2、问题启发式活动模式，把学习科学知识转化成玩知识、用知识、爱知识。
3、科学小实验室，取材生活，让复杂理论问题简单化，知识点生活化，书本概念形象化。将知识与生活建立横向联系，进而提高整体学生整体素质。
展示方式：
动手体验
操作说明：
展项细节：
目标人群：全体
参与人数：多人
运营人员：1-2人
许昌科学技术馆
楼层 3F
展厅 探索与创造
展区 探索宇宙
展品位置图：

## Slide 8
许昌科学技术馆
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 探索宇宙
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：无
2、展品说明牌：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：封闭空间外部墙体装饰
5、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、主体：详见下述说明
2、设备：详见下述说明
3、展品说明牌：不涉及
4、展品图文板：烤漆钢板丝网印
5、其他：除建筑结构和封闭空间外部墙装饰外，封闭空间的所有内部设施（包括实验器具、灯光系统、地台、道具、场景、内部装饰、座椅等）深化设计、制作。
6、具体需求：见下表

## Slide 9
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位
1 | 多媒体设备 | 壁挂，包含84寸液晶触摸一体机（含系统主机）、组合式黑板、音响 | 1 | 套
2 | 多媒体教师台 | *规格：2400*750*850mm，一体化台面，采用12.7mm厚知名品牌实验室专用抗培特板成型制作 | 1 | 张
3 | 教学安全主控电源 | 设有电源总开关、漏电保护开关、工作指示表、220V交流输出多用插座等多种操作功能； | 1 | 个
4 | 学生操作台 | *规格尺寸：Φ1200×H750mm(6人/桌)，一体化台面，采用12.7mm抗倍特板成型制作，具有抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、并有稳定的抗菌性能，机械打磨，造型美观。 | 8 | 张
5 | 学生电源 | *每张台接受教师演示台台的信号控制电源。 | 16 | 个
6 | 学生凳 | *规格：凳面直径350mm高度420-500mm连续可调，*ABS凳面，喷塑铁架支撑、可升降旋转。 | 48 | 张
7 | 水槽台 | 规格尺寸：1200×600×750H，一体化台面，采用12.7mm厚知名品牌实验室专用抗培特板成型制作，四边加厚，机械打磨；新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐化学腐蚀、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；四周边缘加厚至25.4mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 | 1 | 张
8 | 化验水糟 | *规格：420*320*200mm，*5mm厚高密度黑色PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热在无外力作用下加热至1500不变形。 | 2 | 副
9 | 三联水嘴 | *铜塑三联化验水嘴、两低一高。 | 2 | 副
10 | 货架 | L1060*D400*H1680*7层可放置14个实验箱 | 5 | 个

## Slide 10
11 | 实验室电气布线 | *规格：φ25、φ32*电气布线：铜芯24芯，优质UPVC(国标)管，耐压500V。 | 1 | 室
12 | 实验室供排水系统 | *给水采用φ25㎜优质PPR(国标)管；*排水采用φ50㎜优质PVC(国标)管 | 1 | 室
13 | 环境装饰 | 顶面、地面处理及创意墙绘氛围装饰 | 80 | M2
14 | 实验箱 | 包含声学实验箱、光学实验箱、电学实验箱、磁学实验箱，空气实验箱、力与机械、热学实验箱 | 9 | 套
15 | 小科学家探究：手工制作显微镜观察 | 制作运用玻璃球的列文虎克显微镜，然后观察印刷品表面的样子。 | 320 | 包
 |  | 显微镜的倍率有约10倍和40倍两种样式。 |  | 
 |  | 2.制作显微镜标本 |  | 
 |  | 用青海台和水蚤制作标本，用显微镜来观察。由于使用了玻璃制的载片，可以让孩子们体验制作真正的显微镜标本。 |  | 
 |  | 3.观察人体细胞 |  | 
 |  | 采集口腔黏膜细胞，用药剂染色后，使用显微镜来观察人体细胞的样子。 |  | 
16 | 大力士空气 | 实验目标：学习气压的问题，特别对空气中的大气压进行了解，通过吸管的使用了解大气压压力的原理。实验内容：1.制作神奇杯 | 320 | 包
 |  | 向神奇杯中加入超过一定量的水之后，杯中的水会全部跑到杯中外面来。试着做做看吧！ |  | 
 |  | 2.吸管和空气的力量 |  | 
 |  | 让孩子们考虑吸管中的水和大气压的关系。 |  | 
 |  | 3.咱们空气有力量 |  | 
 |  | 虽然我们平时不太意识到大气压的存在，但是空气的力量却足以把我们自己的身体都举起来！让孩子们亲身体验空气的力量！ |  | 
 |  | 实验结果：通过实验现象学生可以了解大气的作用，推翻常识性觉得吸管是将液体吸上来的错误想法。 |  | 

## Slide 11
17 | 制作空气炮 | 实验目标：空气是实实在在存在的一种物质，而不是“空”的，了解空气推动力和一般力的产生是不一样的。实验内容：1.制作空气炮 | 320 | 包
 |  | 使用木材制作独创的空气炮。由于本实验时木工制作，我们推荐在夏季进行这项实验。 |  | 
 |  | 2.空气团究竟是？ |  | 
 |  | 使用实验1中制作的空气炮来感受空气团的威力，通过把灰尘吹起来的实验，孩子们可以看到空气的旋流的情况；而通过空气炮来吹灭蜡烛的火焰，孩子们则可以明白空气能够传递多远。 |  | 
 |  | 实验结果：学习空气动力的实验原理，并在制作空气炮后，多试验探究空气炮的作用所受影响因素。 |  | 
18 | 手工飞机 | 实验目标：理解在空气阻力下机翼的作用，飞机机翼不同变化情况下的不同作用和原理。实验内容：1.制作手工滑翔机 | 320 | 包
 |  | 制作与普通的“纸飞机”稍有不同的手工滑翔机。但是，就算猛地将滑翔机掷出去，它也不一定能像纸飞机一样顺利地飞起来。孩子们能否学到诀窍，让滑翔机顺利地飞起来呢？ |  | 
 |  | 2.制作手工飞机 |  | 
 |  | 制作和真实的飞机一样有各种机翼的纸飞机。与玩耍时不同，让孩子们挑战制作真正的飞机！ |  | 
 |  | 实验结果：学习简单的空气流体学，通过实验学生会好奇飞机机翼的工作原理，培养学生的探究能力。 |  | 

## Slide 12
19 | 气体的力量与大气压 | 实验目标：学习物理中重要的实验：马德堡半球实验，学习大气压和物质内部压强的大小比较。实验内容：1.感受气体的力量 | 320 | 包
 |  | 混合柠檬酸和碳酸氢钠会产生二氧化碳。实际上感到的气体的力量会比想象中大得多。 |  | 
 |  | 2.马德堡半球实验 |  | 
 |  | 制作马德堡半球。作用于减压后的容器上的大气压究竟有多强？实际来体验看看吧。被大气压压住紧紧合在一起的容器究竟分不分得开呢？自己来试试吧！ |  | 
 |  | 实验结果：感受气体的力量，通过经典的马德堡半球实验认识到气压的强大力量。 |  | 
20 | 制作望远镜 | 实验目标：学习凹凸镜的成像原理并以此完成望远镜的制作过程。实验内容：1.不可思议的镜片 | 320 | 包
 |  | 使用凸透镜和小电珠，观察银幕上映出的成像的样子，学习焦点距离的知识。 |  | 
 |  | 2.研究望远镜的构造 |  | 
 |  | 望远镜为什么能看见远方的东西呢？学习它的构造吧！ |  | 
 |  | 3.制作望远镜 |  | 
 |  | 活用实验1、2中学习的内容，使用2骗凸透镜制作望远镜。 |  | 
 |  | 实验结果：学生在动手制作望远镜的过程中既开发了动手能力，也可在研究凸透镜成像原理时培养学生的观察和总结能力。 |  | 
21 | 气体的产生 | 实验目标：学习三个初中实验中遇到的气体的产生原理。实验内容：1.产生氧气吧 | 320 | 包
 |  | 用二氧化锰和双氧水反应产生氧气吧。 |  | 
 |  | 2.产生二氧化碳吧 |  | 
 |  | 用碳酸氢钠和柠檬酸反应产生二氧化碳，并学习其性质。 |  | 
 |  | 3.产生氢气吧 |  | 
 |  | 将镁溶于水溶液中，产生氢气。还可以让孩子们明白氢气会“嘭”地一声燃烧的性质。实验结果：根据实验学生要学会观察化学实验的现象，和产生气体的基本性质。 |  | 

## Slide 13
22 | 暖宝宝 | 实验目标：1.试着做个暖宝宝吧 | 320 | 包
 | 的科学 | 制作手工暖宝宝，利用铁的氧化反应产生的反应热，暖宝宝会变暖。 |  | 
 |  | 通过亲手制作的暖宝宝这种冬季的常规用品，孩子们可以切身感受、理解原本难懂的化学变化。 |  | 
 |  | 2.感受简单的温度变化 |  | 
 |  | 向多种化学药剂中加入水后，温度会发生变化，让孩子们亲身感受一下吧。本实验中所做的不仅包括会变暖的放热反应，孩子们也有机会感受到吸热反应中温度下降的变化。 |  | 
 |  | 。实验结果：从生活实际出发，使学生了解暖宝宝真正的原理，并从中感受化学对生活的帮助。 |  | 
23 | 肥皂泡的科学 | 实验目标：初步了解水的张力，从平时吹泡泡中感受泡泡成形的原理。实验内容：1.从科学的角度来看孩子们熟悉的肥皂泡。用不同的吹气方法会吹出怎样不同的泡泡呢？让孩子们来观察一下吧。 | 320 | 包
 |  | 2.会弹起来的肥皂泡 |  | 
 |  | 制作不可思议的肥皂泡——它们会在手上弹来弹去！ |  | 
 |  | 3.肥皂造型DIY |  | 
 |  | 用○□☆等形状的环来吹肥皂泡的话，最终的泡泡回事什么形状的呢。 |  | 
 |  | 实验结果：通过实验学习到往水中加入洗涤剂等物质可以使谁的表面张力减弱，能吹出肥皂泡。 |  | 
24 | 爬树瓢虫 | 实验目标：学习吸铁石可以吸引铁材料的性质，并且了解浮力的知识。实验内容：1.爬树瓢虫 | 320 | 包
 |  | 使用磁铁和实验管，学习磁力和浮力。 |  | 
 |  | “吸铁石会吸铁”、“空心的东西会浮在水里”——同时利用这两条定律，挑战科学的魔法！ |  | 
 |  | 就算不用手捧，瓢虫自己也会往魔棒上面爬。 |  | 
 |  | 一起“挑战科学魔法”！对于可以简单地进行理科实验的低年级的孩子们，我们推荐这个实验。 |  | 
 |  | 。实验结果：通过实验学生可以生动的观察到浮力和磁力共同作用下，瓢虫的运动情况，从中了解浮力的方向和磁力的现象。 |  | 

## Slide 14
25 | 辅导员服务 | 系统培训、1名辅导员半年的实验指导 | 1 | 项
26 | 配套课程 | 各种实验的配套课程 | 1 | 项