## Slide 1
许昌市科学技术馆展品招标技术文件 第2批-第1包
2F

## Slide 2
展区概述
XUCHANG SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM ︱ 许昌科学技术馆
智能信息天地展区

## Slide 3
展区概述
XUCHANG SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM ︱ 许昌科学技术馆

## Slide 4
展区名称 | 展项编号 | 展项名称
智能信息 天地 | XC02-5-01 | 企业视频展
 | XC02-5-02 | 科技成果（模型）展
 | XC02-5-03 | 能源互联网
 | XC02-5-04 | 分布式发电
 | XC02-5-05 | 互动桌面
 | XC02-5-06 | 智能家居
 | XC02-5-07 | 智能穿衣镜
 | XC02-5-08 | 3D扫描打印
 | XC02-5-09 | 微信打印
 | XC02-5-10 | VR虚拟体验
展区名称 | 展项编号 | 展项名称
智能信息 天地 | XC02-5-11 | AR现实增强体验
展项清单
XUCHANG SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM ︱ 许昌科学技术馆

## Slide 5
展项编号及名称： XC02-5-01 企业视频展示
展示内容：
许继集团：新能源技术、电动汽车智能充换电技术
瑞贝卡集团：发制品研发技术
开普检测：智能检测技术
西继迅达电梯：电梯安全技术、远程操控管理技术
黄河旋风：人造金刚石技术、石墨烯智能穿戴服装技术
森源集团：
展示方式：
视频播放 ，每个独立企业视频时长不低于3分钟
展品数量：
高清液晶电视
数量：6台
操作说明：
观众观看
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：多人
运营人员：无
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 6
展项尺寸图
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
1327.6mm
746.8mm

## Slide 7
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、根据场地需求增加聚音系统；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：内嵌
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：预留网络接口及网线
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 8
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、骨架： 40X40X2.5镀锌钢管
2、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢
3、背板：阻燃胶合板基层喷漆
4、设备：液晶电视60寸（6台）、音频系统、聚音罩（6）、计算机、UPS电源、中控系统、摄像机、ID打印机等
5、面罩：钢化玻璃
6、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
7、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
8、其他：本标段所有单体电视或显示设备附属挂架，均需根据本技术文件最后一页“电视机安装模板”制作及安装，此后不再一一累述。

## Slide 9
展项编号及名称： XC02-5-02 科技成果（模型）展 一组5个
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 10
展品尺寸图
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
4500mm
3000mm
3000mm
2500mm
3000mm

## Slide 11
展项编号及名称： XC02-5-02 -1 科技成果（模型）展
瑞贝卡发制品有限公司 全息幻象虚拟换发
展示内容：
虚拟换发型
展示方式：
通过全息幻象技术给模特换指定发型，达到空间感、立体感的
强烈视觉冲击效果。
操作说明：
观众观看、互动操作
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：多人
运营人员：无
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 12
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 13
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、设备：计算机、成像镜、显像设备、视频播放器、UPS电源、中控系统
2、软件：图像处理软件、发型材质库（男、女）
3、面罩：外置钢化玻璃
4、柜体骨架： 40X40X2.5镀锌钢管
5、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢
6、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
7、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
8、其他：无
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。

## Slide 14
14
展项编号及名称： XC02-5-02-2 科技成果（模型）展
开普检测技术有限公司 电磁辐射自动检测
展示内容：
电磁辐射是什么？都哪些设备可以产生辐射？手机、计算机、充电器的辐射值有多大？
科学原理：
电磁辐射原理和与人体健康的关系
展示方式：
通过专用测试仪检测物品发出的电磁辐射值
操作说明：
观众观看、互动操作
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：1
运营人员：无
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
模拟展台效果

## Slide 15
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
15

## Slide 16
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、设备：计算机1台、电磁辐射测试仪1台、UPS电源 、中控系统
钢化玻璃罩
2、软件：电磁测量分析软件
3、台面：12mm人造石
4、台体： 阻燃胶合板基层喷漆，钢板喷漆，钢化玻璃罩
5、骨架： 30X30X2.5镀锌钢管
6、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢
7、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
8、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
9、其他：无
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作。
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。

## Slide 17
17
展项编号及名称： XC02-5-02-3 科技成果（模型）展
许继集团有限公司 电动汽车充换电
展示内容：
电动汽车作为绿色能源交通工具，成为未来发展趋势，与之配套的充电桩如何工作，电动汽车换电机器人如何给公交车换电、未来电动汽车无线充电如何实现
科学原理：
电动汽车充电桩工作原理、电池转换原理、无线充电原理
展示方式：
充电枪给电动汽车模型充电的同时，结合视频做全方位展示
操作说明：
观众观看、互动操作
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：1
运营人员：无
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
模拟效果

## Slide 18
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
18

## Slide 19
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、设备：电动汽车交直流充电桩1台、计算机1台、汽车模型、
UPS电源、中控系统
2、软件：控制播放软件
3、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
4、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
5、其他：网络接口预留
6、电动汽车、充电桩模型制作。
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作。
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。

## Slide 20
展项编号及名称： XC02-5-02-4 科技成果（模型）展
西继迅达电梯 电梯安全技术
展示内容：
电梯作为日常上下楼的重要工具，很多人并不了解他的安全技术，如何保障每位乘坐者的人身安全，遇到突发故障后如何正确应对，远程集控如何实现？
展示方式：
按下按钮，电梯门打开，进入到轿厢内部，通过多媒体屏幕获得知识
轿厢内部的多媒体屏幕模拟观光电梯上升或下降的过程，同时可模拟遇到突发状况的情景以及应对措施。
操作说明：
观众观看、互动操作
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：1-4
运营人员：无
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
模拟效果

## Slide 21
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
21

## Slide 22
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、设备：电梯自动门、电梯轿厢、震动装置、计算机1台、
42寸液晶拼屏（3拼）、钢化玻璃面板、UPS电源、中控系统
音频系统、通风、照明系统
2、软件：控制播放软件
4、轿体： 阻燃胶合板基层，不锈钢墙面，电梯厢整体制作。
5、骨架： 30X30X2.5镀锌钢管
6、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢
7、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
8、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
9、其他：网络接口预留
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作。
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
22

## Slide 23
23
23
展项编号及名称： XC02-5-02-5 科技成果（模型）展
黄河旋风 人造金刚石技术
展示内容：
■ 天然钻石的形成和出现
■ 人造金刚石形成过程
■ 通过放大镜观看人造金刚石（钻石）和天然钻石（八心八箭效 果）
科学原理：
人造金刚石智能化生产过程
展示方式：
火山剖面模型、人造金刚石压机模型、放大镜
操作说明：
观众观看
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：1-3
运营人员：无
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
模拟效果

## Slide 24
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
24

## Slide 25
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、台面：12mm厚人造石
2、台体：钢板烤漆
3、骨架：30X30X2.0镀锌钢管
4、踢脚：0.6mm拉丝不锈钢
5、模型：亚克力、石膏、亚克力模型罩、造型灯箱
6、设备：专用放大镜
7、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
8、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作。
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
25

## Slide 26
展项编号及名称： XC02-5-03 能源互联网
展示内容：
全球能源互联网、智能电网的原理和未来的发展趋势。
科学原理：
全球能源互联网技术、智能电网技术、物联网技术
展示方式：
数字沙盘总览支撑系统的动态展示，包含以下元素：
风电场、光伏电场、水电站、火电厂
视频内容包含以下几部分：
■ 全球能源互联网技术 ■智能电网技术
■ 发电、输电、配电、变电、用电的整个用电流程演示
■ 数字沙盘包含3D动画演示。
操作说明：
通过集控系统互动操作，实现场景互动，业务、内容展示时区域场景自动跟随互动，形成展示介绍与场景交叉变化。数字媒体部分分段控制与管理，实现画面与沙盘同步展示。
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：1-2人
运营人员：无
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
注：效果图为模拟效果，未显示触摸控制终端系统，投标方案应完整体现互动操作方式和效果

## Slide 27
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
800mm
4000mm
顶视图
前视图
2800mm
1560mm
展品尺寸图

## Slide 28
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、触摸屏加钢化玻璃罩；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：控制室
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 29
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、沙盘模型：ABS/PP/PVC材质，喷漆
2、底座：木质基层喷漆， 材料具备阻燃防火功
能，内部隐藏主机和控制设备
3、触摸屏：32寸以上，包含多媒体控制柜（金属烤漆柜）
4、工控主机、灯光控制器、沙盘模型控制器、音响系统、UPS
电源、中控系统各1套
5、护栏：钢化玻璃护栏，安装牢固
6、大屏幕：55寸拼屏（3x3）及支架，拼缝3.5mm
7、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
8、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
9、用电安全事项：采用暗线走线方式，布展需预留音视频线槽。
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作。
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 30
展项编号及名称： XC02-5-04 分布式发电
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展示内容：
智能小区采用家庭分布式发电的生活形式以及小区的智能用电管理
科学原理：
光伏、风电发电原理、全球能源互联网技术
展示方式：视频+场景演示
模型包含：建筑模型、光伏设备、电动汽车充电设备、风光互补灯、等元素，部分演示过程为动态形式
视频内容：分布式发电原理、并网送电过程（视频包含3D动画）
展示器材：
场景演示、高清液晶面板
操作说明：
观看
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：多人
运营人员：无

## Slide 31
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
800mm
2500mm
顶视图
前视图
展品尺寸图

## Slide 32
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、应预留电视接口端子（网线及电源接口）；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：有（液晶电视）
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：控制室
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 33
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、模型：ABS/PP/PVC材质，喷漆
2、底座：木质基层喷漆，材料具备阻燃防火功能，内部隐藏
主机和控制设备
3、工控主机、灯光控制器、沙盘模型控制器、音响系统、UPS
电源、中控系统各1套
4、高清液晶电视：60寸，采用内嵌方式，增加钢化玻璃面板
5、护栏：钢化玻璃护栏，安装牢固
6、灯光控制系统
7、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
8、用电安全事项：采用暗线走线方式，布展需预留音视频线槽。
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：有
2、展品说明版：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：背景墙最终效果由布展公司统一设计制作。
5、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 34
展项编号及名称： XC02-5-05 互动桌面
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展示内容：
智能电网知识、全球能源互联网技术、互动小游戏
科学原理：
通过多点触摸屏查询智能电网相关内容。
展示方式：
多媒体互动
展示器材：
电子桌面多点互动系统
操作说明：
多点触摸互动操作
智能电网知识（图片和视频）、互动小游戏
展品细节：
目标人群：全体 参与人数：1-3人
运营人员：无

## Slide 35
展品尺寸图
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
2000mm
600mm
900mm

## Slide 36
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、应预留接口（网线及电源接口）；
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：无
6、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
7、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 37
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、触屏：46寸触摸屏x2台拼屏，拼缝不大于2mm
2、设备：工控主机、音频设备、UPS电源（设备内置台体
内，应具有良好的散热环境）、中控系统
3、台体：钢板烤漆
4、钢化玻璃面板
5、骨架：40X40X2.0镀锌钢管
6、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
7、用电安全事项：采用暗线走线方式，布展需预留音视频
线槽。
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：无
2、展品说明版：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：无
5、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 38
展项编号及名称： XC02-5-06 智能家居
展品位置图：
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展示内容：
通过智能终端设备操控客厅的家用电器，实现人机互动
智能机器人：人机互动、问题答疑、控制电视和空调等电器
互联网冰箱：人机交互、食材智能管理
智能空调：app远程管理
智能电视、智能路由器
智能空气净化器：监控pm2.5，自动切换工作模式，手机远程操控
智能窗帘：根据环境光自动启动或关闭
智能净水器：手机app远程实时查看水质
摄像头：360°实时查看，远程操控
智能扫地机器人：智能规划扫地路线，app操控
（环境尺寸5x6米，参照家庭客厅标准布展，半开放形式，预留体验区和互动操作区）
环境说明：
装修风格模拟家庭客厅效果。
原理：
借助互联网技术实现一台终端设备控制所有的家用电器
展示方式：
观看演示+互动
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：多人
运营人员：无
注：效果图为模拟效果，未显示触摸控制终端，投标方案应完整体现互动操作方式和效果

## Slide 39
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
5000mm
6000mm
展品尺寸图

## Slide 40
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、展区周围应当有隔离措施；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：预留相应的电源接口以及网络接口
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 41
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、机器人：智能家居机器人（可移动，自动充电，具备语音聊
天、智控家电、远程 遥控、运送物品、移动投影、体感游
戏等功能）
2、智能家用电器：
互联网冰箱、智能空调、智能电视、智能路由器、智能空气
净化器、智能窗帘、智能净水器、摄像头、扫地机器人
3、家具及环境装饰
4、地面材质：木地板 展区隔离：不锈钢护栏
5、设立：独立体验区及机器人互动区
6、控制系统：独立的控制操作系统，触屏操作，UI定制页面
7、控制台体：钢板烤漆，系统主机内嵌
8、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
9、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作。
10、用电安全事项：暗线走线方式，布展需预留音视频线槽
11、其他设备：UPS电源、中控系统各1套
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作封闭墙体及外立面装饰：仅需提供基础墙体
4、制作地台/护栏：无
5、电源网及络接口：有
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 42
效果图
展示内容：
摄像头捕捉参与者动作，通过手势操作系统，选择服装库的衣服进行匹配，并可拍照，微信扫描二维码后获取试穿效果的照片。
科学原理：
传感器识别
展示方式：
多媒体互动
展品说明：
高清液晶屏，主机及显示系统
操作说明：
体验者站在虚拟试衣镜前，挥手选择想要试穿的衣服，装置将自动显示衣服的三维影像，观众对照镜子即可轻松试衣。
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：1人
运营人员：无
展项编号及名称： XC02-5-07 智能穿衣镜
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品位置图：

## Slide 43
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
800mm
1800mm
90mm
展品尺寸图

## Slide 44
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、触摸屏加钢化玻璃罩；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：有（内嵌）
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：预留网络接口
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 45
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、设备：虚拟试衣镜 （ 60寸液晶面板，720P高清摄像头、
图像采集器、体感器、工控主机各1部）、UPS 电源、
中控系统各1套。
2、软件：体感软件、图像合成软件、材质库
3、设备材质：钢板烤漆
4、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
5、用电安全事项：采用暗线走线方式，布展需预留音视频
线槽。
6、背景墙：骨架（40X40X2.0镀锌钢管） 防火板材
7、整体设备内嵌方式安装。
8、屏幕外置钢化玻璃。
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 46
展项编号及名称： XC02-5-08 3D扫描打印
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展示内容：
展示3D扫描和3D打印技术，通过扫描仪扫描简单物品，形成数字化模型，并打印出来
科学原理：
3D扫描 3D打印
环境说明：
3D打印演示体验区设置隔离带，同时设有作品展示柜
展示方式：
观看演示，有工作人员操作并维护
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：1人
运营人员：无
展品位置图：

## Slide 47
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品尺寸图
500mm
400mm
400mm
250mm
130mm
60mm
250mm
260mm
模拟效果
2500mm
800mm

## Slide 48
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、触摸屏加钢化玻璃罩；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔
离保护及接地保护接线端子。
6、展品应摆放在展台上，并设置有隔离措施。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、耗材的使用消耗和管理应措施到位；
3、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
4、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、用电需求：有 220V
2、用水需求：无
3、独立设备间需求：无
4、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
5、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 49
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、展台台面：12mm人造石
2、台体： 阻燃胶合板基层喷漆，钢板喷漆，展台及
成品采购玻璃隔断展柜、钢化玻璃
3、骨架： 30X30X2.5镀锌钢管
4、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢
5、设备：计算机1台、3D打印2台、3D扫描仪1台、
UPS电源、中控系统各1套
6、打印耗材（满足1500个成品打印量）
7、展品说明版：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
8、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
9、配套有打印样品展台
10、其他：隔离带、展品加玻璃保护罩、应便于打开维护设备
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
3、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 50
展品编号及名称： XC02-5-09 微信打印机
展示内容：
■ 通过扫描二维码与打印机建立连接，无线传输并打印出手机
上的照片
■ 屏幕可以作为公示窗口轮播展区最新活动动态
■ 通过扫描二维码关注公众号，可作为科技馆对外宣传的窗口
展示方式：
互动体验
展品说明：
微信打印机、多媒体信息屏
操作说明：
1、扫描二维码
2、输入需要打印的照片
3、等待照片打印，取照片
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：1人
运营人员：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品位置图：

## Slide 51
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品三视图及尺寸

## Slide 52
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的安装的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔
离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、定期检查和维护，及时补充耗材
4、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
5、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
6、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、耗材的使用消耗和管理应措施到位；
3、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
4、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害;
5、保证网络通畅，避免因网络问题造成的连接不畅。
针对现场基础条件的需求：
1、用电需求：有 220V
2、用水需求：无
3、独立设备间需求：无
4、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
5、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 53
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、设备：42寸液晶面板，打印控制器、打印机（照片尺寸
7.5x10.5cm）、工控主机、UPS电源、中控系统各1套
2、软件：windows系统
3、设备材质：钢板烤漆
4、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
5、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
6、其他：无

## Slide 54
展品编号及名称： XC02-5-10 VR虚拟体验
展品位置图：
展示内容：
体验者带上VR眼镜后体验虚拟游戏，达到身临其境的效果。
科学原理：
VR技术 互联网技术
虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。参与者通过沉浸式的VR虚拟系统，体验身临其境的环境，参与游戏互动、医疗培训或者实景看房等虚拟体验
展示方式：
多媒体互动
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：2人
运营人员：1
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 55
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
1100mm
2000mm
1900mm
展品尺寸图

## Slide 56
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的安装的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔
离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、用电需求：有 220V
2、用水需求：无
3、独立设备间需求：无
4、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
5、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 57
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、座椅：玻璃钢烤漆、ABS塑料
2、操纵设备：伺服系统
3、控制设备：工控主机、液晶显示器、触控系统
4、控制器材质：钢板烤漆
5、软件：VR虚拟游戏
5、头戴式虚拟眼镜x10套（含备品8套））
4、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
6、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
7、其他：UPS 电源、中控系统各1套
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 58
展品编号及名称： XC02-5-11 AR现实增强技术体验
展品位置图：
展示内容：
体感式操作，利用AR现实增强技术，达到身临其境的效果。
科学原理：
互联网技术 AR现在增强技术
展示方式：
多媒体互动
展品说明：
高清液晶屏拼屏
数字化现场采集体感控制器
操作说明：
观众站在大屏幕前，动作捕捉器采样并进行图像处理，观众进行虚拟互动。
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：1-3人同时参与
运营人员：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 59
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆
展品尺寸图
2400mm
1200mm
350mm

## Slide 60
设计制作注意事项：
维护保养注意事项：
1、首先满足展项的安全性与功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应与原设计保持一致；
4、大屏幕应有具备良好的散热环境；
5、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朋友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、展区周围应当有隔离措施；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：专用支架（定制）
2、用电需求：有 220V
3、用水需求：无
4、独立设备间需求：无
5、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
6、其他特殊需求：无
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 61
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、显示器：55寸液晶拼屏，2x2，拼缝3.5mm。
2、机柜材质：钢板烤漆。
3、设备：伺服控制器、体感器。UPS电源、中控系统各1套
4、软件：体感软件、图像合成软件。
5、用电安全事项：采用暗线走线方式，布展需预留音视频
线槽和网络接口。
6、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
7、用电安全事项：采用暗线走线方式，布展需预留音视频
线槽。
8、背景墙：骨架（40X40X2.0镀锌钢管） 防火板材
9、整体设备内嵌方式安装。
10、其它：主机及屏幕具有良好的散热条件。
需布展单位配合制作内容：
1、展品说明牌：无
2、展品图文板：无
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。
楼层 2F
展厅 探索与创造
展区 智能信息天地
许昌科学技术馆

## Slide 62
XUCHANG SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM ︱ 许昌科学技术馆
珍爱生命展区

## Slide 63
展区名称 | 展项编号 | 展项名称
智能健康 | XC03-4-38 | 数字医疗技术
 | XC03-4-39 | 智能穿戴设备
 | XC03-4-40 | 智能健康亭
展项清单
XUCHANG SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM ︱ 许昌科学技术馆

## Slide 64
展品编号及名称： XC03-4-38 数字医疗
展示内容：
数字医疗技术的发展、计算机以及机器人辅助手术过程等最新的医疗技术和成果展示
科学原理：
远程医疗会诊
纳米机器人辅助医学治疗
计算机辅助微创手术
展示方式：
视频展示
展品说明：
46寸高清液晶显示、视频播放系统、聚音罩
展品细节：
目标人群：建议6周岁以上
参与人数：多人
运营人员：无
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
效果图
展品位置图：
许昌市科学技术馆

## Slide 65
展品尺寸图
930mm
520mm
2500mm
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆

## Slide 66
设计制作注意事项：
1、首先满足展项的安全性不功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应不原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接线端子。
维护保养注意事项：
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朊友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、展品壁挂基础需求：有
3、用电需求：有220V
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：无
6、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
7、其他特殊需求：无
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆

## Slide 67
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、柜体： 骨架40X40X2.5镀锌钢管
2、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢
3、设备：46寸高清液晶电视（2台）、聚音罩（2
套）、工控主机（2台）、播放控制器、UPS电
源、中控系统各1套。
4、展品说明牌：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
5、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
6、制作要求：展品需制作独立柜体，靠墙安装固定。
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：无
2、展品说明版：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：无
5、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。

## Slide 68
展品编号及名称： XC03-4-39 智能穿戴设备
展示内容：
智能冲锋衣实现温度监测、app一键控温、GPS卫星定位、运动监测、运动轨迹等功能
智能跑鞋内置传感器实现运动辅助、制定锻炼计划
智能眼镜结合物联网技术可实现多种功能
科学原理：
智能检测、传感技术、物联网技术、虚拟显示技术
展示方式：
实物和视频播放相结合
展品说明：
智能服装、智能手表、智能跑鞋、智能眼镜、视频播放器
展品细节：
目标人群：全建议6周岁以上
参与人数：多人
运营人员：无
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
展品位置图：
许昌市科学技术馆

## Slide 69
展品尺寸图
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆
3000mm
2500mm
1000mm
500mm

## Slide 70
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆
设计制作注意事项：
1、首先满足展项的安全性不功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应不原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接
线端子。
维护保养注意事项：
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朊友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、展品壁挂基础需求：无
3、用电需求：有220V
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：无
6、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
7、其他特殊需求：无

## Slide 71
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、台体：木饰面板基层喷漆、钢化玻璃
2、骨架： 40X40X2.5镀锌钢管
3、踢脚： 0.6mm拉丝不锈钢
4、设备：智能冲锋衣、智能跑鞋、Google智能眼镜、
智能手环、液晶电视42寸带触摸功能、UPS电源、
中控系统各1套
5、展品说明板：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作。
6、展品图文板：烤漆钢板+高清写真饰面
7、展柜制作要求：需制作独立展柜，嵌墙安装固定，展柜需含均匀照明。
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：无
2、展品说明版：无
3、展品图文板：无
4、制作封闭墙体及外立面装饰：制作基础墙体
5、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。

## Slide 72
展品编号及名称： XC03-4-40 智能健康亭
展示内容：
通过智能医疗测试装备实现用户自助测量数据，实时上传至云健康平台，及时反馈健康状况，打印健康报告
可同时实现身高、体重、体温、血压、心率、血氧、人体成份、心电、血糖、血红蛋 白、总胆固醇、 血脂四项等12项目的一站式测量，同时数据可直接保存云端，检测结果可通过二维码分享给亲人。
科学原理：
智能体检、互联网＋
展示方式：
互动体验
操作说明：
体验者通过检测仪检测身体健康
基本参数，得出综合数据。
展品细节：
目标人群：全体
参与人数：1
运营人员：1
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
展品位置图：
许昌市科学技术馆

## Slide 73
展品尺寸图
2200mm
1500mm
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆
1100mm

## Slide 74
设计制作注意事项：
1、首先满足展项的安全性不功能性；
2、应保证展项的牢固性和可靠性；
3、应确保展项造型的美观性，应不原设计保持一致；
4、内部带电器件全部隐藏，设置漏电保护装置，内部部件有隔离保护及接地保护接
线端子。
维护保养注意事项：
1、保持展品整体整洁；
2、正确开、关展品电源，正确操作展品；
3、展品出现故障，应先切断电源，及时维修，待修复后方可运行；
4、防止观众（小朊友）用重物敲击展品；
5、注意防潮、防尘、防火。
运营管理注意事项：
1、应设置隔离装置，保护展品；
1、定期检查项目是否磨损，变形，及时上报；
2、看护观众切勿人为恶意破坏展品；
3、指导观众操作展品，切勿违规操作以免造成伤害。
针对现场基础条件的需求：
1、展品吊挂基础需求：无
2、展品壁挂基础需求：无
3、用电需求：有220V
4、用水需求：无
5、独立设备间需求：无
6、环境灯光需求：不低于300LUX，色温4000K，显色性不低于80%
7、其他特殊需求：无
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆

## Slide 75
展品设计制作主要材料/设备要求：
1、主体体：钢制结构，外观烤漆
2、设备：身高、体重、体温、血压、心率、血氧、
人体成份、心电、血糖、血红蛋 白、总胆固醇、
血脂四项检测仪
3、工控主机1台、显示器、LED单色屏、打印机
UPS电源、自动感应器、中控系统各1套。
4、不锈钢护栏
5、展品说明板：烤漆钢板丝打印/依后期布展设计要求设计及制作
6、展品图文板：依后期布展设计总体效果要求设计及制作
7、其他：设备为集成一体型
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆
需布展单位配合制作内容：
1、展品吊挂/壁挂安装基础：无
2、展品说明牌：无
3、展品图文板：无
4、制作地台/护栏：无
展品投标时需计取除布展单位配合制作内容以外的所有设计、制作费用，如漏报、错报视为该部分报价已含到展品其他部分报价之中。

## Slide 76
单体电视或显示设备附属挂架制作及安装要求：详见下述电视机安装模板
楼层 3F
展厅 宇宙与生命
展区 珍爱生命
许昌市科学技术馆